## Slide 1
Gasnetzsimulation … mit pandapipes
Prof. Dr. Tanja M. Kneiske | ER-SAM | Februar 2024

## Slide 2
Termin 1.1  Einführung und Übersicht Gasnetze (physikalisch, technisch, wirtschaftlich)
Termin 1.2  IDEs und pandapipes Minimalbeispiel
Termin 2.1  Anwendungsfall: Zeitreihenanalyse
Termin 2.2  Anwendungsfall: Topologieanalyse
Ziel: Das Ziel der 4 Einheiten ist einen Überblick über die Gasnetzinfrastruktur (aus Daten und Modelsicht) zu bekommen und ein Gasnetz mit pandapipes berechnen zu können.
Methode: Dazu werden technische, physikalische und wirtschaftliche Grundlagen angerissen, eine Übersicht von Simulations- und Modellumgebungen gegeben und am Ende ein konkreter Anwendungsfalls mit der Software pandapipes umgesetzt.
Übersicht

## Slide 3
Anwendungsfall: Zeitreihenanalyse

## Slide 4
Zeitreihenanalyse
Was ist das?
Netzsimulation in pandapipes mit pp.pipeflow(net) ist immer nur für EINEN Zeitschritt.
Xi(t=t0) mit X={P, T, m_dot, …}
Res_Xi(t=t0)

## Slide 5
Zeitabhängige Netzsimulation
Von statische, dynamisch und quasi statischen Berechnungen…
t
Xi
t0
t
Xi
t0 t1 t2 … tN
t
Xi
Statische Berechnung
Dynamische Berechnung
Quasi statische Berechnung
Berechnung eines Zeitschritts
Abfolge von Gleichgewichtszuständen
(Berechnung unabhängig von Vorgänger)*)
Zeitlich änderndes Verhalten
*) gilt nur ohne Speicher
Was sind Vor- und Nachteile von quasi statischen Berechnungen?

## Slide 6
Zeitabhängige Netzsimulation
Was ändert sich?
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Volatile Erzeugung, zeitabhängiger Verbrauch

## Slide 7
Zeitabhängige Netzsimulation
Prozess/Toolkette
*) https://www.loadprofilegenerator.de/
**) SimBench – Benchmark-Datensatz für Netzanalyse, Netzplanung und Netzbetriebsführung
Profile Erzeuger/Verbraucher
Netzsimulation
Analyse Ergebnisse
Messdaten, Profilgenerator *), Standardlastprofile,…
Netzbetreiberdaten, synthetische Netze, Standardnetze **)
Zielnetzplanung, Netzauslastungsanalyse,…

## Slide 8
Zeitabhängige Netzsimulation
Beispiel: Stromnetzstudie
PV Batterie Prosumer
PV WP Prosumer
PV BHKW Prosumer
Sehr alte MFG Gebäude
Neue EFH Gebäude
Alte EFH Gebäude
Gas und Ölheizung
Gasheizung
Batterie Str.
BHKW Str.
Pumpen Str.
Strom heizung
Willkommen in
Kerberhausen
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Feldstrasse
Hauptstrasse
Baumstrasse

## Slide 9
Stromnetzstudie
Methode
Kneiske et al. 2024 (in prep)

## Slide 10
Stromnetzstudie
Lastprofile
*) Code nach Statistischem Bundeamt
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Gebäudetyp:
1980
Haushalt:
OOe000 *)
3 Erwachsene ohne Kinder
1 Wohnung
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Batterie Str. 1

## Slide 11
Stromnetzstudie
Lastprofile
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Gebäudetyp:
1980
Haushalt:
OOe000
3 Erwachsene keine Kinder
3 Wohnungen
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Batterie Str. 12
Gebäudetyp:
1980
Haushalt:
OOe000
3 Erwachsene ohne Kinder
1 Wohnung
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Batterie Str. 1

## Slide 12
Stromnetzstudie
Lastprofile
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Gebäudetyp:
2000 (var3)
Haushalt:
P3e000
2 Erwachsene + 3 Kinder
1 Wohnung
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Pumpen Str. 12
Gebäudetyp:
1980
Haushalt:
OOe000
3 Erwachsene ohne Kinder
1 Wohnung
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Batterie Str. 1

## Slide 13
Stromnetzstudie
Zuordnung Lastprofile
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Batterie Str.
BHKW Str.
Pumpen Str.
Willkommen in
Kerberhausen

## Slide 14
Stromnetzstudie
Erzeugung
Kneiske et al. 2024 (in prep)
PV Profile:
Kassel 2013
Für ganz Kerberhausen
Wetter:
Kassel/Braunschweig
Willkommen in
Kerberhausen
Batterie Str. 1
BHKW Str. 3

## Slide 15
Kneiske et al. 2024 (in prep)
PV-Batterie System
PV-system: 3.2 kWp
Batterie: 4 kWh
„Strategy A“
MPC – minimiere OPEX
Perfekte Prognose
EEG Vergütung
Konst. Energiepreise
Batterie Str.
Positiv ist Erzeugung / Negativ ist Verbrauch
Default: Profile ohne Batterie
Prosumer: Profil mit Batterie
Stromnetzstudie
Optimierter Prosumerprofil

## Slide 16
Stromnetzstudie
Optimiertes Prosumerprifil
Kneiske et al. 2024 (in prep)
PV-Wärmepumpen System
PV-system: 5 kWp
Batterie: 4 kWh
WP: 2 kW_el/6 kW_th
Wärmespeicher: 300 ö
Heizstab: 20 kW
„Strategy A“
Pumpen Str.
Prosumer: Profile mit Batterie
Prosumer: Profil mit Wärmepumpe
Batterie Str.
Positiv ist Erzeugung / Negativ ist Verbrauch

## Slide 17
Stromnetzstudie
Optimierter Prosumer
Kneiske et al. 2024 (in prep)
PV-BHKW System
PV-system: 12 kWp
Batterie: 7.2 kWh
BHKW: 4.7 kW_el
Wärmespeicher: 500 l
Gasbrenner: 50 kW
„Strategy A“
BHKW Str.
Batterie Str.
Pumpen Str.
Prosumer: Profile mit Batterie
Prosumer: Profil mit Wärmepumpe
Prosumer: Profil mit BHKW
Positiv ist Erzeugung / Negativ ist Verbrauch

## Slide 18
Stromnetzstudie
Methode
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Batterie Str.
BHKW Str.
Pumpen Str.
Willkommen in
Kerberhausen
12 x
7 x
4 x

## Slide 19
April 2013
Stromnetzstudie
Netzsimulation für einen Tag
Kneiske et al. 2024 (in prep)
August 2013
Transformator Auslastung / %
Leitungsauslastung / %
Knotenspannung / pu
Auslastungsgrenze z.B. < 100%, 70%, 50%
Spannungslimit bei z.B. 1%pu, 5%pu, 10%pu
Einspeisung
Verbrauch

## Slide 20
Stromnetzstudie
Extremwertanalyse
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Sortierte Auslastungen Trafo, alle Leitungen alle Zeitpunkte in 2013 mit 10 min Auflösung
Sortierte Knotenspannungen alle Zeitpunkte alle Knoten in 2013 mit 10 min Auflösung
Netz mit Prosumerprofile
Netz mit Verbraucherprofilen

## Slide 21
Stromnetzstudie
Extremwertanalyse für 2013 mit 10 min Auflösung
Kneiske et al. 2024 (in prep)
Änderung Knotenspannung je Str.
Änderung Kabelauslastung je Str.
Trafo
Profile der Prosumerregelungen (Strategy A-D)
sind stark unterschiedlich
 Einfluss auf das Verteilnetz ist vergleichbar!!

## Slide 22
„Hands-on-Code“: Implementiere Zeitreihensimulation mit pandapipes

## Slide 23
Zeitreihenberechnung
Einfaches Netzbeispiel (1)

## Slide 24
Zeitreihenberechnung
Mit for-Schleife (1)
net
profile_sink
profile_source
for i in time_steps
pp.pipeflow(net)
profile_sink(i)
profile_source(i)
P(i), T(i),…
Baue ein Netz mit pandapipes (sieh letzte Folie)
Lese Files mit Profilen ein (source, sink) *)
Teste Netzsimulation
Erstelle For-Schleife für 10 Zeitschritte
Führe jedes mal eine Netzberechnung durch
Speichere Druck, Massenfluss und Geschwindigkeit
Drucke & plotte Ergebnisse (siehe nächste Folie)
*) simple_time_series_example_source_profiles.csv
simple_time_series_example_sink_profiles.csv
10 mal

## Slide 25
pandapipes
Ergebnisse (1)

## Slide 26
pandapipes
Ergebnisse (1)
Druck in bar
Geschwindigkeit in m/s

## Slide 27
Zeitreihenberechnung
Einfaches Netzbeispiel (2)
Funktion wird aus pandapower genutzt!

## Slide 28
Zeitreihenberechnung
Timeseries Modul (2)
net
profile_sink
profile_source
DFFData()
DFData()
Control.ConstControl()
Control.ConstControl()
time_steps
OutputWriter()
Nutze das Netz von Übung 1
Lese Files mit Profilen ein (source, sink)
Teste Netzsimulation
Erstelle Datenformat für *)
Definiere Const-Controller für beide Profile
Definiere Zeitschrittanzahl
Definiere Output
Führe Netzberechnung durch
Drucke & Plotte Ergebnisse (siehe nächste Folie)
run_timeseries()
print(), plot()
*) Nutze die Infos des jupyter Notebooks
Welche Variante ist besser?

## Slide 29
pandapipes
Ergebnisse (2)
Vergleiche die Ergebnisse…

## Slide 30
Anwendungsfall: Topologieanalyse

## Slide 31
Topologieanalyse
Energienetze

## Slide 32
Topologieanalyse
Topologische Suche in pandapower
Create networkx graph — pandapower 2.13.1 documentation

## Slide 33
Topologieanalyse
NetworkX
OSM City map („drive“)
Extrahiere Knoten
Verbinde Knoten mit Kanten
Erstelle Karte mit neuem Netz
http://databutler.energy/

## Slide 34
2023-04-18_PM_Agora_Energiewende_Gasverteilnetze (agora-energiewende.de)
Die zukünftige Nutzung bzw. die Zukunft der Erdgasverteilnetze ist noch in Diskussion.
Gasverteilnetzinfrastruktur stellt (je nach Alter) einen hohen Wert dar.
Neubau von Infrastruktur ist teuer und hat andere negative „weiche“ Aspekte. Welche?
Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
  Weiternutzung durch Biogas und methanisiertem (grünen) Wasserstoff
  Umwidmung auf reinen (grünen) Wasserstoff
  Stilllegung und Rückbau
Bei der Berechnung der Kosten ist ein wichtiger Parameter die Netzlänge!
Wofür braucht man eine Topologieanalyse in Gasnetzen?
Planung von Gasverteilnetzen

## Slide 35
Topologieanalyse
Abschalten von Verbrauchern und Rohre
net = networks.simple_gas_networks.gas_tcross1()
print (net)
This pandapipes network includes the following parameter tables:
- junction (4 elements)
- junction_geodata (4 elements)
- pipe (3 elements)
- ext_grid (1 elements)
- sink (2 elements).
It contains the following fluid:
Fluid STANET_fluid (gas) with properties:
- density (Constant)
- viscosity (Constant)
- heat_capacity (Constant)
- der_compressibility (Constant)
- compressibility (Constant)
and uses the following component models:
- Junction
- Pipe
- ExtGrid
- Sink
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus

## Slide 36
Topologieanalyse
Einfaches Gasnetz Beispiel
net = networks.simple_gas_networks.gas_tcross1()
print (net)
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)

## Slide 37
Topologieanalyse
Nutze das „in_service“ Feature
net = networks.simple_gas_networks.gas_tcross1()
print (net)
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz
Schalte den ersten Verbraucher aus!
Plotte das Netz
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
print(net.sink[„in_service“])
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)

## Slide 38
Topologieanalyse
Verbraucher 0 ist ausgeschaltet
Startnetz
Netz mit abgeschaltetem Verbraucher

## Slide 39
Topologieanalyse
Nutze das „in_service“ Feature
net = networks.simple_gas_networks.gas_tcross1()
print (net)
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz
Schalte den ersten Verbraucher aus!
Plotte das Netz
Schalte das Rohr zum Verbraucher ab!
Plotte das Netz
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
print(net.sink[„in_service“])
plot.simple_plot(…)
print(net.pipe[„in_service“])
plot.simple_plot(…)

## Slide 40
Topologieanalyse
Verbraucher 0 und das damit verbundene Rohe sind „ausgeschaltet“
Startnetz
Netz mit abgeschaltetem
Verbraucher
Netz mit abgeschaltetem
Verbraucher und Rohr

## Slide 41
Topologieanalyse
Netzlängenberechnung
Length = …. .sum()
Length = …. .sum()
Berechne die Netzlänge des Startnetzes
Berechne die Netzlänge mit abgeschaltetem Verbraucher (und Rohr)
15 km
10 km

## Slide 42
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald

## Slide 43
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net = netzworks.schutterwald()
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
print (net)
# This pandapipes network includes the following parameter tables:
# - junction (2559 elements)
# - junction_geodata (2559 elements)
# - pipe (2559 elements)
# - ext_grid (1 elements)
# - sink (1506 elements).
# It contains the following fluid:
# Fluid hgas (gas) with properties:
# - density (InterExtra)
# - viscosity (InterExtra)
# - heat_capacity (InterExtra)
# - molar_mass (Constant)
# - compressibility (Linear)
# - der_compressibility (Constant)
# and uses the following component models:
# - Junction
# - Pipe
# - ExtGrid
# - Sink

## Slide 44
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net = netzworks.schutterwald()
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz (spiele mit den Parametern)
print (net)
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
Simple Plot — pandapipes 0.9.0 documentation

## Slide 45
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
Begrenzung auf <25m

## Slide 46
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net = netzworks.schutterwald()
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz (spiele mit den Parametern)
Berechne das Netz
Plotte für alle Einheiten
  Rohrlängen in km
  Rohrdurchmesser in m
  Mittlere Gasgeschwindigkeit in m/s
  Masseflüsse für Gasverbraucher in kg/s
print (net)
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
Simple Plot — pandapipes 0.9.0 documentation
pp.pipeflow(net)
df.plot()

## Slide 47
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net.pipe.index
net.res_sink.index
net.pipe.index
net.pipe.index

## Slide 48
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net = netzworks.schutterwald()
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz (spiele mit den Parametern)
Berechne das Netz
Plotte für alle Einheiten
  Rohrlängen in km
  Rohrdurchmesser in m
  Mittlere Gasgeschwindigkeit in m/s
  Masseflüsse für Gasverbraucher in kg/s
Berechne die Netzlänge
print (net)
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
Simple Plot — pandapipes 0.9.0 documentation
pp.pipeflow(net)
df.plot()
Network_length = 101.18609998438805 km

## Slide 49
Topologieanalyse
Gasnetz Schutterwald
net = netzworks.schutterwald()
Lade das Schutterwald“ Netz aus pandapipes
Gebe die Infos auf den Bildschirm aus
Plotte das Netz (spiele mit den Parametern)
Berechne das Netz
Plotte für alle Einheiten
  Rohrlängen in km
  Rohrdurchmesser in m
  Mittlere Gasgeschwindigkeit in m/s
  Masseflüsse für Gasverbraucher in kg/s
Berechne die Netzlänge
Schalte X Haushalte ab!
print (net)
plot.simple_plot(net, plot_sinks=True, plot_sources=True, sink_size=1.0, source_size=1.0)
Simple Plot — pandapipes 0.9.0 documentation
pp.pipeflow(net)
df.plot()
Network_length = 101.18609998438805 km
net.sink[„in_service“]

## Slide 50
Topologieanalyse
Abschalten der ersten 1200/1506 Haushalte

## Slide 51
Topologieanalyse
Abschalten der ersten 1200 Haushalte

## Slide 52
Topologieanalyse
Abschalten der ersten 1200 Haushalte

## Slide 53
Topologieanalyse
Netzlängenberechnung ohne 840 Haushalte
Length = …. .sum()
Length = …. .sum()
Berechne die Netzlänge des Startnetzes
Berechne die Netzlänge mit abgeschalteten Verbrauchern (und Rohren)
101.18609998438805 km
50.963621436157474 km
ERROR: Ab 841 Haushalte keine Berechnung mehr möglich. Finde den Fehler!
WARNING: Hier werden alle Rohr mit v_mean = 0 abgeschaltet. Methode muss noch validiert werden.
WARNING: Funktioniert die Methode auch bei vermaschten Netzen?

## Slide 54
TMIE
Integrierte
Energieinfrastrukturen